Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома.

Содержанию общего имущества дома:

А. Аварийно-диспетчерское обслуживание.

Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов общего имущества дома:

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (устранение засоров, установка ограничителей - дроссельных шайб).

Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры).

Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвальных помещениях, у подъездов, ламп дворового освещения,  смена и выключателей, мелкий ремонт электропроводки, ремонт этажных щитков)

Прочистка канализационного лежака.

Проверка исправности канализационных вытяжек.

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

Удаление с крыш снега и наледей, очистка ливнестоков.

Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период:

Консервация системы центрального отопления.

Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

Ремонт просевших отмосток.

Регулировка и наладка систем центрального отопления.

Опрессовка системы центрального отопления

Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период

Утепление оконных проемов подвалов.

Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования.

Утепление трубопроводов в подвальных помещениях.

Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

Проверка исправности слуховых окон.

Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

Утепление бойлеров.

Прочистка дымовентиляционных каналов по заявкам жителей.

Замена разбитых стекол окон вспомогательных помещений.

Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:

Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах по заявке собственника.

Набивка сальников в вентилях, задвижках.

Укрепление трубопроводов.

Проверка канализационных вытяжек.

Мелкий ремонт изоляции.

Устранение мелких неисправностей электропроводки.

Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей в местах общего пользования.

Д. Санитарное содержание придомовой территории:

Уборка в зимний период:

Очистка крылец и входов в подвал – 2 раза в неделю

Подметание свежевыпвшего снега у подъездов – 1 раз в сутки в дни снегопадов

Уборка отмосток – 1 раз в неделю

Очистка тротуаров от снега в лесном массиве – в дни сильных снегопадов

Подметание выхода из подъезда - 5 раз в неделю

Очистка проезжей части внутридворовых дорог вдоль бордюрного камня от уплотненного снега – 1 раз в неделю

Посыпка песком в дни гололеда выходов из подъезда и проезжей части внутридворовых дорог – в дни гололеда

Очистка от наледи и льда водосточных труб – 5 раз в неделю

Очистка урн от мусора – 5 раз  в неделю

Уборка площадки по приемке ТБО – 5 раз в неделю

Погрузка мусора в автотраспорт вручную – 5 раз в неделю

Уборка в летний период:

Уборка отмосток – 1 раз в неделю

Очистка крылец и входов в подвал – 2 раза в неделю

Уборка мусора в лесном массиве и подметание тротуаров – 1 раз в неделю

Подметание выхода из подъезда - 5 раз в неделю

Подметание проезжей части внутридворовых дорог – 1 раз в неделю

Подметание бельевой площадки – 1 раз в неделю

Уборка газонов вдоль дома на расстоянии 5 м от мусора – 1 раз в неделю

Очистка урн от мусора – 5 раз  в неделю

Очистка подвалов от мусора – 2 раза в год

Уборка площадки по приемке ТБО – 5 раз в неделю

Погрузка мусора в автотраспорт вручную – 5 раз в неделю

Е. Сбор, вывоз и утилизация твёрдых бытовых отходов (за исключением крупногабаритного мусора):

Сбор отходов осуществляется специализированным автотранспортом (мусоровоз)  с позвонковой системой - в рабочие дни 2 раза в сутки (стоянка мусоровоза 10 минут)

- в выходные дни  1 раз в сутки (стоянка мусоровоза 10 минут).

Сбор отходов за одну стоянку мусоровоза осуществляется от 2-3 домов единовременно.

Крупногабаритный мусор (строительный мусор, мебель, сантехнические приборы, другое) собирается и вывозиться по мере необходимости.

Текущий ремонт общего имущества дома:

- Фундаменты - Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

- Стены и фасады - Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов;

- Перекрытия - Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

- Крыши - устранение неисправностей мягких и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

- Оконные и дверные заполнения - Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

- Внутренняя отделка - Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях.

- Центральное отопление - Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.

- Водопровод и канализация, горячее водоснабжение - Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения.

- Электроснабжение и электротехнические устройства - Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов,

- Вентиляция - Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции.

- Специальные общедомовые технические устройства - Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо, с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.

- Внешнее благоустройство - Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха,  расположенных в пределах земельного участка, входящего в состав общего имущества дома.